## Slide 1: Подключение локальной сети к Интернету
Дисциплина «Построение Windows-сетей»
Сергеев А. Н.
Волгоградский государственный социально-педагогический университет
28 марта 2013 г.

## Slide 2: Подключение локальной сети к Интернету
Ситуация:
  есть локальная сеть
  один из компьютеров этой сети подключен к Интернету
Как обеспечить доступ к Интернету всех остальных компьютеров локальной сети?

## Slide 3: 3 способа подключения
1. Прямая маршрутизация
2. NAT
3. Proxy

## Slide 4: Прямая маршрутизация
77.88.21.11
188.79.21.13
83.21.4.1
83.21.4.2
83.21.4.3
…
*
Примечание. Все адреса приведены в качестве примера, в реальных ситуациях они будут отличаться!

## Slide 5: Прямая маршрутизация
В настройках такого подключения:
  Компьютер (*) имеет два адаптера:
    188.79.21.13 – в Интернет
    83.21.4.1 – в локальную сеть
  На всех компьютерах локальной сети используются публичные адреса (сеть – 83.21.4.0) и настроен шлюз 83.21.4.1
  На стороне провайдера настроена маршрутизация к сети 83.21.4.0 через 188.79.21.13

## Slide 6: Прямая маршрутизация
Проблемы:
  1. Где взять так много публичных адресов?
  2.Получение публичного адреса – платная услуга
  3. Локальная сеть потенциально открыта для доступа из Интернета (проблема безопасности)
Однако:
  Прямая маршрутизация – это полноценный доступ к Интернету (локальная сеть становится частью Интернета)

## Slide 7: Преобразование сетевых адресов (NAT)
77.88.21.11
188.79.21.13
10.0.0.1
10.0.0.2
10.0.0.3
…
*

## Slide 8: Преобразование сетевых адресов (NAT)
В локальной сети можно использовать частные адреса
Для подключения всей сети достаточно лишь одного публичного адреса
Компьютер (*) подменяет частные адреса на свой публичный (и наоборот) при пересылке пакетов
Не требуется настройки со стороны провайдера
Произвольный доступ к локальной сети из Интернета невозможен

## Slide 9: Преобразование сетевых адресов (NAT)
Однако:
  Иногда доступ из Интернета к компьютерам локальной сети все же требуется
  Через NAT нельзя подключать большие сети
  При блокировке в Интернете любого из компьютеров локальной сети – блокируется вся сеть

## Slide 10: Подключение через Proxy
77.88.21.11
188.79.21.13
10.0.0.1
10.0.0.2
10.0.0.3
…
*

## Slide 11: Подключение через Proxy
Отличие от NAT:
  Запросы в Интернет в явном виде отправляются на прокси-сервер (*), а этот сервер от своего имени обращается к самим ресурсам
  Прокси-сервер работает на прикладном уровне, а не на сетевом (как NAT)

## Slide 12: Подключение через Proxy
Достоинства:
  Возможность анализа содержания запросов и интернет-контента с блокировкой, перенаправлением, ограничением скорости
  Кэширование данных (ускорение загрузки, снижение нагрузки на канал связи)

## Slide 13: Подключение через Proxy
Недостатки:
  Сложная настройка, высокие требования к серверу
  Не все службы Интернета могут работать через такое подключение

## Slide 14: Межсетевой экран
Компьютер (*) может выполнять роль межсетевого экрана (firewall, брандмауэр)
Анализируются пересылаемые пакеты (в основном – адреса, порты, протокол) и принимается решение о их пересылке или блокировке

## Slide 15: Пробрасывание портов
Перенаправление портов, port forwarding, port mapping
Пакеты, направленные на адрес и некоторый порт маршрутизатора без изменений пересылаются на другой адрес и порт (в локальную сеть)

## Slide 16: Пробрасывание портов
77.88.21.11
188.79.21.13
10.0.0.1
10.0.0.2
10.0.0.3
…
*

## Slide 17: Подключение локальной сети к Интернету на практике
Прямая маршрутизация, NAT:
  Windows XP, Vista, 7, 8
  Windows Server 2003, 2008, 2012
  Linux, FreeBSD (pfSense)
  Аппаратный маршрутизатор
Proxy:
  Squid (Linux, FreeBSD, Windows)

## Slide 18: Фильтрация трафика
Штатные средства ОС или маршрутизаторов
…
…
Интернет-цензор
Traffic Inspector
…