## Slide 1: Виртуальные локальные сети
Дисциплина «Построение Windows-сетей»
Сергеев А. Н.
Волгоградский государственный социально-педагогический университет
25 апреля 2013 г.

## Slide 2: Разграничение доступа
В локальной сети возникают ситуации, когда разным компьютерам на канальном уровне надо предоставить разный доступ к ресурсам сети
Такое разграничение делается при помощи управляемых коммутаторов

## Slide 3: Разграничение доступа
2 подхода разграничения доступа на канальном уровне:
  Использование пользовательских фильтров на коммутаторах
  Построение виртуальных локальных сетей (VLAN)

## Slide 4: Пользовательские фильтры
Варианты настройки коммутатора:
  Указываются MAC-адреса компьютеров, которым допускается (или блокируется) обмен информацией
  Указываются порты коммутатора, между которыми возможен обмен информацией

## Slide 5: Виртуальные локальные сети
В единой физической сети создается несколько виртуальных сетей, трафик которых полностью изолирован друг от друга

## Slide 6: Виртуальные локальные сети
Вводится понятие идентификатора виртуальной локальной сети – VID
Идентификатор приписывается тем или иным портам коммутаторов
Трафик в сети передается только между портами, приписанными одному и тому же идентификатору

## Slide 7: Виртуальные локальные сети