## Slide 1: Беспроводные локальные сети
Дисциплина «Построение Windows-сетей»
Сергеев А. Н.
Волгоградский государственный социально-педагогический университет
27 апреля 2013 г.

## Slide 2: Беспроводные локальные сети
WLAN – Wireless LAN
Среда передачи – радиоэфир
Wi-Fi – стандарт IEEE 802.11

## Slide 3: Достоинства WLAN
Мобильность пользователей
Простота подключения пользовательских устройств
Отсутствие необходимости монтажа кабельной системы
Возможность создания временных сетей

## Slide 4: Недостатки WLAN
Низкая скорость и стабильность (по сравнению с проводными сетями аналогичных поколений)
Высокая уязвимость (радиоэфир открыт для всех)
Низкая предсказуемость распространения сигнала (неопределенность зоны покрытия)
Создание помех другим устройствам и сетям передачи данных

## Slide 5: Стандарт IEEE 802.11
Принят в 1997 году
В настоящее время в РФ актуальны:
  802.11b – до 11 Мбит/с (1999 г.)
  802.11g – до 54 Мбит/с (2003 г.)
  802.11n – до 600 Мбит/с (2009 г.)
Стандарты b/g/n сертифицированы в РФ.
Во многих случаях требуется получение разрешения или регистрация сети.

## Slide 6: Режимы работы Wi-Fi
Точка-точка (Ad-hoc)
  Соединение компьютеров напрямую
  Не требуется специальных сетевых устройств
  Можно объединить много устройств, но создается сеть полносвязанной топологии (снижение производительности из-за использования единой разделяемой среды)

## Slide 7: Режимы работы Wi-Fi
Точка-точка (Ad-hoc)

## Slide 8: Режимы работы Wi-Fi
Сеть с точкой доступа (Hot-spot)
  Точка доступа (AP) – базовая станция, обеспечивающая создание беспроводной сети, а также подключение этой сети к другой существующей беспроводной или проводной сети
  Точка доступа работает как концентратор («физическая» топология – звезда, логическая – шина)

## Slide 9: Режимы работы Wi-Fi
Сеть с точкой доступа (Hot-spot)

## Slide 10: Режимы работы Wi-Fi
Соединение удаленных точек доступа
  Беспроводное подключение беспроводной сети к внешней беспроводной или проводной сети (AP+Bridge)
  Беспроводное соединение удаленных фрагментов проводных сетей (Bridge)
  Промежуточная точка для увеличения дальности беспроводного канала связи (Wireless Repeater)
  Объединение точек доступа для расширения зоны покрытия (WDS)

## Slide 11: AP+Bridge

## Slide 12: AP+Bridge

## Slide 13: Bridge

## Slide 14: Wireless Repeater

## Slide 15: Wireless Repeater

## Slide 16: WDS (Wireless Distribution System)

## Slide 17: Создание Wi-Fi с роумингом
Коммутатор

## Slide 18: Создание сети в режиме Hot-spot
Самый распространенный вариант – создание Wi-Fi сети на основе точки доступа
Для такой сети необходимо:
  Точка доступа (беспроводной маршрутизатор)
  Устройства с сетевым адаптером Wi-Fi

## Slide 19: Создание сети в режиме Hot-spot
Самый распространенный вариант – создание Wi-Fi сети на основе точки доступа
Для такой сети необходимо:
  Точка доступа (беспроводной маршрутизатор)
  Устройства с сетевым адаптером Wi-Fi

## Slide 21: Точка доступа и беспроводной маршрутизатор

## Slide 22: Параметры сетей Wi-Fi
SSID – идентификатор сети (имя, видимое клиентами)
Частотный канал (число от 1 до 13) – полоса частот, используемых в данной конкретной сети
Скорость передачи информации (выбор стандарта – b, g, n)
Параметры безопасности

## Slide 23: Частотный канал

## Slide 24: Защита сетей Wi-Fi
Скрытие SSID
Фильтрация MAC-адресов
Аутентификация и шифрование трафика

## Slide 25: Аутентификация в сетях Wi-Fi
Открытая – без пароля и дополнительных ключей
Аутентификация с общим ключом (Shared Key)
  WEP
  WPA и WPA2 (Pre-Shared Key или RADIUS)
При использовании WEP или WPA (WPA2) также осуществляется шифрование трафика

## Slide 26: Дополнительные настройки точки доступа и беспроводного маршрутизатора
DHCP
NAT и др. (маршрутизатор)