Чтобы определить причину проблем, возникающих при подключении по

протоколу TCP/IP в операционных системах семейства Windows NT, 200x, XP,

можно воспользоваться рядом служебных программ. В этой статье приводятся

рекомендации по использованию этих средств для диагностики сетевых

проблем. Хотя данный список рекомендаций нельзя считать исчерпывающим, в

нем содержатся примеры, иллюстрирующие использование средств для

определения причин сетевых проблем.

Windows XP Networking

Ниже приведены некоторые способы устранения неполадок сетевых

подключений компьютеров под управлением операционных систем семейства

Windows NT, 200x, XP:

Основные средства:

- Автоматическое устранение неполадок <#1>

- Способ 1 <#2> - Проверка конфигурации с помощью средства IPConfig

- Способ 2 <#3> - Проверка подключения с помощью средства Ping

- Способ 3 <#4> - Проверка маршрутизации с помощью средства PathPing

- Способ 4 <#5> - Очистка кэша ARP с помощью средства Arp

- Способ 5 <#6> - Проверка шлюза по умолчанию

- Способ 6 <#7> - Проверка связи с помощью средств Tracert или Route

- Способ 7 <#8> - Проверка протокола IPSec

- Способ 8 <#9> - Проверка фильтрации пакетов

- Способ 9 <#10> - Проверка подключения к определенному серверу

- Способ 10 <#11> - Проверка удаленных подключений

- Способ 11 <#12> - Проверка таблицы маршрутизации с помощью средства

Route

- Способ 12 <#13> - Проверка путей с помощью средства Tracert

- Способ 13 <#14> - Устранение неполадок в шлюзах

- Способ 14 <#15> - Устранение неполадок по кодам ошибок.

Процедура устранения неполадок TCP/IP зависит от используемого типа

подключения и проблемы:

Автоматическое устранение неполадок - В большинстве случаев решение

проблем, связанных с подключением к Интернету, рекомендуется начинать с

определения источника проблемы с помощью средства диагностики сети. Для

этого выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку Пуски выберите команду Справка и поддержка

2. Щелкните ссылку Использование служебных программ для просмотра

информации о компьютере и диагностики неполадок, а затем в списке слева

выберите пункт Диагностика сети. Интерфейс диагностики сети может быть

также запущен напрямую с помощью следующей команды:

netsh diag gui

3. Если выбрать пункт Собрать информацию, средство сетевой диагностики

соберет сведения о настройке и выполнит автоматический поиск

неисправностей, связанных с сетевым подключением.

4. Когда процесс завершится, отметьте любой элемент, помеченный красным

шрифтом как FAILED, чтобы раскрыть его и просмотреть дополнительные

сведения о результатах проверки.

Затем можно использовать полученные сведения для самостоятельного

решения проблемы или обратиться за помощью к специалисту службы

технической поддержки, предоставив ему эти сведения. Сравнив результаты

тестов, выявивших проблемы, с документацией в разделе «Разрешение

проблем вручную» (см. далее в этой статье), можно определить источник

неполадки. Для интерпретации результатов по подключению TCP/IP

разверните раздел «Сетевые адаптеры», а затем — сетевой адаптер, при

проверке которого были выявлены ошибки.

Для устранения неполадок подключений TCP/IP вручную следует использовать

указанные способы в следующем порядке:

Способ 1. Проверка конфигурации с помощью средства IPConfig

Чтобы проверить конфигурацию TCP/IP на компьютере, где обнаружена

проблема, с помощью средства IPConfig, нажмите кнопку Пуск, выберите

пункт Выполнить и введите команду cmd. Для получения сведений о

конфигурации компьютера, включая его IP-адрес, маску подсети и шлюз по

умолчанию, можно использовать программу ipconfig.

Если указать для IPConfig параметр /all, будет создан подробный

отчет о конфигурации всех интерфейсов, включая адаптеры удаленного

доступа. Отчет IPConfig можно записать в файл, что позволит вставлять

его в другие документы. Для этого введите команду:

ipconfig > \имя_папки\имя_файла

В результате отчет будет сохранен в файле с указанным именем и помещен в

указанную папку.

Отчет команды IPConfig позволяет выявить ошибки в конфигурации сети

компьютера. Например, если компьютер имеет IP-адрес, который уже

присвоен другому компьютеру, то маска подсети будет иметь значение 0.0.0.0.

Если компьютер имеет IP-адрес 169.254.y.z и маску подсети 255.255.0.0,

то IP-адрес был назначен средством автоматического назначения IP-адресов

APIPA операционной системы Windows XP Professional. Это означает, что

TCP/IP настроен для автоматической конфигурации, сервер DHCP не был

найден и не была указана альтернативная конфигурация. В этой

конфигурации для интерфейса не задан шлюз по умолчанию.

Если компьютер имеет IP-адрес 0.0.0.0, значит, он был переопределен

средством опроса носителя DHCP. Это может быть вызвано тем, что сетевой

адаптер не обнаружил подключения к сети, или тем, что протокол TCP/IP

обнаружил IP-адрес, который дублирует присвоенный вручную адрес компьютера.

Способ 2. Проверка подключения с помощью средства Ping

Если в конфигурации TCP/IP не было обнаружено ошибок, проверьте

возможность подключения компьютера к другим компьютерам в сети TCP/IP.

Для этого используется средство Ping. С помощью средства Ping можно

проверить подключение на уровне IP. Команда ping отправляет на другой

компьютер сообщение с эхо-запросом по протоколу ICMP. С помощью средства

Ping можно узнать, может ли главный компьютер отправлять IP-пакеты на

компьютер-получатель. Команду Ping можно также использовать для

выявления того, чем вызвана проблема – неполадкой сетевых устройств или

несовместимостью конфигураций.

Чтобы использовать команду ping, выполните следующие действия:

1. Задайте адрес замыкания на себя, чтобы проверить правильность

настройки и установки TCP/IP на локальном компьютере. Для этого служит

следующая команда:

ping 127.0.0.1

Если контроль по обратной связи завершится ошибкой, это означает, что

стек IP не отвечает. Подобное поведение наблюдается в следующих случаях:

- Повреждены драйвера TCP.

- Не работает сетевой адаптер.

- Другая служба мешает работе протокола IP.

2. Обратитесь по IP-адресу локального компьютера, чтобы убедиться в том,

что он был правильно добавлен в сеть. Если таблица маршрутизации не

содержит ошибок, эта процедура просто приведет к направлению пакета по

адресу замыкания на себя 127.0.0.1. Для этого служит следующая команда:

ping IP-адрес локального узла

Если контроль по обратной связи выполнен успешно, но локальный IP-адрес

не отвечает, возможно, проблема заключается в таблице маршрутизации

драйвера сетевого адаптера.

3. Обратитесь по IP-адресу шлюза по умолчанию, чтобы проверить его

работоспособность и возможность связи с локальным узлом локальной сети.

Для этого служит следующая команда:

ping IP-адрес шлюза по умолчанию

Если обращение завершилось неудачно, это может означать, что проблема

заключается в сетевом адаптере, маршрутизаторе/шлюзе, кабеле или другом

сетевом устройстве.

4. Обратитесь по IP-адресу удаленного узла, чтобы проверить возможность

связи через маршрутизатор. Для этого служит следующая команда:

ping IP-адрес удаленного узла

Если обращение завершилось неудачно, это может означать, что удаленный

узел не отвечает или проблема заключается в сетевых устройствах между

компьютерами. Чтобы исключить возможность отсутствия ответа удаленного

узла, проверьте связь с другим удаленным узлом с помощью команды Ping.

5. Обратитесь по IP-адресу удаленного узла, чтобы проверить, может ли

быть разрешено имя удаленного узла. Для этого служит следующая команда:

ping имя удаленного узла

Команда Ping использует разрешение имен для разрешения имени

компьютера в IP-адрес. Поэтому, если обращение по IP-адресу производится

успешно, а обращение по имени – неудачно, проблема заключается в

разрешении имени узла, а не в сетевом подключении. Проверьте, настроены

ли для компьютера адреса сервера DNS (вручную в свойствах TCP/IP или

автоматически). Если адреса сервера DNS выводятся командой ipconfig

/all, обратитесь по адресам сервера, чтобы проверить, доступны ли они.

Если на одном из этапов использования средства Ping возникают ошибки,

выполните следующие действия:

- Убедитесь, что IP-адрес локального компьютера действителен и правильно

задан на вкладке Общие диалогового окна Свойства протокола Интернета

(TCP/IP) или с помощью средства Ipconfig.

- Убедитесь, что настроен шлюз по умолчанию и имеется связь между узлом

и шлюзом по умолчанию. Для разрешения проблем должен быть настроен

только один шлюз по умолчанию. Хотя шлюзов по умолчанию может быть

несколько, все шлюзы кроме первого используются только тогда, когда стек

IP определяет, что первый шлюз не работает. При устранении неполадок

определяется состояние первого из настроенных шлюзов. Для облегчения

задачи все остальные шлюзы можно удалить.

- Убедитесь, что отключен протокол безопасности IPSec. При некоторых

политиках IPSec пакеты Ping могут блокироваться или требовать

защищенного подключения. Дополнительные сведения о протоколе IPSec см. в

способе 7. Проверка протокола IPSec

Внимание! Если соединение с удаленной системой, к которой происходит

обращение, имеет большое время задержки (это относится, например, к

спутниковой линии связи), возможно, ответа придется ждать дольше. С

помощью параметра -w можно задать более продолжительный период ожидания,

чем период по умолчанию, равный 4 секундам.

Способ 3. Проверка маршрутизации с помощью средства PathPing

PathPing – это средство, выявляющее потери пакета на маршрутах,

включающих несколько прыжков. Обратившись с помощью PathPing к

удаленному узлу, можно убедиться, что маршрутизаторы, через которые

проходит пакет, работают нормально. Для этого служит следующая команда:

pathping IP-адрес удаленного узла

Способ 4. Очистка кэша ARP с помощью средства Arp

Если обращение по адресу замыкания на себя (127.0.0.1) и собственному

IP-адресу выполняется успешно, но ко всем остальным IP-адресам

обратиться не удается, попытайтесь очистить кэш протокола ARP (Address

Resolution Protocol, протокол разрешения адресов). С помощью командной

строки выполните одну из следующих команд:

arp -a - Отображает текущие ARP-записи, опрашивая текущие данные

протокола.

arp -d IP-адрес - удаляет заданный адресом узел из ARP-таблицы.

arp -d IP-адрес - добавляет заданный адресом узел в ARP-таблицу.

Для очистки кэша ARP используется следующая команда:

netsh interface ip delete arpcache

Способ 5: Проверка шлюза по умолчанию

Адрес шлюза должен находится в той же сети, что и локальный узел. Иначе

сообщения компьютера не будут передаваться вне локальной сети. Если

адрес шлюза принадлежит той же сети, что и узел, убедитесь, что адрес

шлюза по умолчанию корректен. Шлюз по умолчанию должен являться

маршрутизатором, а не только узлом. Маршрутизатор должен иметь

возможность передавать IP-датаграммы.

Способ 6. Проверка связи с помощью средств Tracert или Route

Если шлюз по умолчанию отвечает правильно, обратитесь к удаленному узлу,

чтобы убедится в правильной работе межсетевых соединений. Если эти

соединения работают некорректно, проследите путь сообщения к получателю

с помощью служебной программы Tracert. Для IP-маршрутизаторов, которые

являются компьютерами с операционной системой Microsoft Windows 2000 или

Microsoft Windows NT 4.0, просмотрите таблицу IP-маршрутизации с помощью

средства маршрутизации или оснастки «Маршрутизация и удаленный доступ»

этих компьютеров. На других IP-маршрутизаторах для просмотра таблицы

IP-маршрутизации используйте средство, указанное поставщиком

используемой операционной системы.

В большинстве случаев при использовании команды Ping отображаются

четыре следующих сообщения об ошибках:

- TTL Expired in Transit  - Это сообщение об ошибке означает, что

количество требуемых проходов через маршрутизатор превышает время жизни

(TTL). Время жизни можно увеличить с помощью команды ping-i. Возможно,

причина этой ошибки в том, что в маршрут является циклическим. Чтобы

узнать, действительно ли возник циклический маршрут (из-за неправильной

конфигурации маршрутизаторов), используйте команду Tracert.

- Destination Host Unreachable - Это сообщение об ошибке означает, что

к узлу-получателю нет локального или удаленного маршрута (на

узле-отправителе или маршрутизаторе). Проверьте таблицу маршрутизации на

локальном узле или маршрутизаторе.

- Request Timed Out - Это сообщение об ошибке означает, что сообщения

с эхо-запросами не были получены в течение заданного периода ожидания.

По умолчанию он равен 4 секундам. Период ожидания можно увеличить с

помощью команды ping -w.

- Ping request could not find host - Это сообщение об ошибке означает,

что не удается разрешить имя узла-получателя. Проверьте имя и

доступность серверов DNS или WINS.

Способ 7. Проверка протокола IPSec

IPSec может усилить безопасность в сети, но усложнить изменение

конфигурации сети и устранение неполадок. В некоторых случаях политика

IPSec требует защищенного подключения для компьютера под управлением

Windows XP Professional. Это требование затрудняет установку подключения

к удаленному узлу. Если службы IPSec развернуты на локальном узле, можно

отключить их в оснастке «Службы». Если после отключения IPSec проблемы

больше не возникают, это означает, что политика IPSec блокировала трафик

или требовала его защиты. В этом случае нужно попросить у администратора

безопасности изменить политику IPSec.

Способ 8. Проверка фильтрации пакетов

Ошибки при фильтрации пакетов могут нарушить работу системы разрешения

адресов или подключения. Чтобы узнать, является ли фильтрация пакетов

источником проблемы, отключите фильтрацию пакетов TCP/IP. Для этого

выполните следующие действия.

1. Нажмите кнопку Пуск и последовательно выберите пункты Панель

управления, Сеть и подключения к Интернету и Сетевые подключения.

2. Щелкните правой кнопкой мыши значок подключения по локальной сети,

которое требуется изменить, и выберите пункт Свойства.

3. На вкладке Общие в списке Отмеченные компоненты используются этим

подключением выберите вариант Протокол Интернета (TCP/IP) и нажмите

кнопку Свойства.

4. Нажмите кнопку Дополнительно и перейдите на вкладку Параметры.

5. В диалоговом окне Необязательные параметры выберите элемент

Фильтрация TCP/IP и нажмите кнопку Свойства.

6. Снимите флажок Задействовать фильтрацию TCP/IP (для всех адаптеров)

и нажмите кнопку OK.

Попробуйте обратиться к адресу по его имени DNS, имени NetBIOS

компьютера или IP-адресу. Если обращение выполнено успешно, возможно,

параметры фильтрации были неправильно установлены или накладывают

слишком жесткие ограничения. Например, фильтрация может разрешить

компьютеру выступать в роли веб-сервера, но отключить ряд средств, таких

как удаленное администрирование. Чтобы расширить диапазон допустимых

параметров фильтрации, измените допустимые значения для порта TCP, порта

UDP и протокола IP.

Способ 9. Проверка подключения к определенному серверу

Чтобы определить причину проблемы при подключении к серверу через

NetBIOS, выполните команду

nbtstat -n

на этом сервере. Это позволит узнать, под каким именем сервер

зарегистрирован в сети. Команда nbtstat -n выводит несколько имен, под

которыми зарегистрирован компьютер. Среди этих имен должно быть имя,

похожее на то, которое указано на вкладке Имя компьютера окна

Система, доступного с панели управления. Если такого имени нет,

попытайтесь использовать любое другое уникальное имя, выведенное

командой nbtstat.

Средство Nbtstat также может отображать кэшированные записи удаленных

компьютеров, которые отмечены #PRE в файле Lmhosts или относятся к

недавно разрешенным именам. Если удаленные компьютеры используют для

сервера одно и то же имя, а другие компьютеры находятся в удаленной

подсети, убедитесь, что для них задано соответствие «имя-адрес» в файлах

Lmhosts или в серверах WINS.

Способ 10. Проверка удаленных подключений

Чтобы определить, почему не устанавливается подключение по протоколу

TCP/IP с удаленным компьютером, выполните команду.

netstat -a

Она показывает состояние всех портов TCP и UDP локального компьютера.

Если подключение TCP работает нормально, в очередях Sent (Отправлено) и

Received (Получено) отображается 0 байт. Если в одной из этих очередей

данные блокируются или они имеют состояние «irregular», подключение

может быть неисправно. Если данные не блокируются, а очереди находятся в

состоянии «typical», то проблема, вероятно, вызвана задержкой в работе

сети или программе.

Способ 11. Проверка таблицы маршрутизации с помощью средства Route

Для того чтобы два узла могли обмениваться IP-датаграммами, они должны

иметь маршруты друг к другу или использовать шлюзы по умолчанию, где

имеются эти маршруты. Чтобы просмотреть таблицу маршрутизации на

компьютере под управлением Windows, введите команду:

route print

Способ 12: Проверка путей с помощью средства Tracert

Средство Tracert отправляет сообщения с эхо-запросами, увеличивая на

каждом шаге значения в IP-заголовке поля TTL, чтобы определить сетевой

путь между двумя узлами. Затем средство Tracert анализирует

возвращенные сообщения ICMP. Tracert позволяет прослеживать путь, не

превышающий 30 прыжков. Tracert определяет причину проблемы, когда при

проходе через какой-либо маршрутизатор происходит ошибка или маршрут

образует замкнутый цикл. После того, как маршрутизатор, являющийся

причиной проблемы, обнаружен, обратитесь к администратору

маршрутизатора, если маршрутизатор находится в другой сети, или сами

восстановите работоспособность маршрутизатора, если он находится под

вашим управлением.

Способ 13. Устранение неполадок в шлюзах

Если при настройке было получено приведенное ниже сообщение, выясните,

находится ли шлюз по умолчанию в той же логической сети, что и сетевой

адаптер компьютера:

Your default gateway does not belong to one of the configured interfaces

Сравните часть IP-адреса шлюза по умолчанию, соответствующую

идентификатору сети, с идентификаторами сети сетевых адаптеров

компьютера. В частности, проверьте, равен ли результат логического

поразрядного И IP-адреса и маски подсети результату логического

поразрядного И основного шлюза и маски подсети. Например, если компьютер

имеет один сетевой адаптер с IP-адресом 172.16.27.139 и маской подсети

255.255.0.0, шлюз по умолчанию должен иметь адрес 172.16.y.z.y.z.

Идентификатор сети для этого интерфейса IP — 172.16.0.0.

Способ 14. Устранение неполадок по кодам ошибок.

По кодам ошибок, можно понять, в чем у вас заключается проблема, ошибок очень много, вот список ошибок:

600 Начатая операция не закончена
601 Неверный дескриптор порта.
602 Порт уже открыт.
603 Буфер вызывающего компьютера слишком мал.
604 Данные заданы неверно.
605 Не удается установить параметры порта.
606 Порт не подключен.
607 Некорректное событие.
608 Устройство не существует.
609 Указанный тип устройства не существует.
610 Неверно задан буфер.
611 Маршрут недоступен.
612 Маршрут не выделен.
613 Неверно задан режим сжатия.
614 Недостаточно памяти.
615 Порт не найден.
616 Асинхронный запрос ждет обработки.
617 Отключение порта или устройства уже происходит.
618 Порт не открыт.
619 Порт отключен.
620 Отсутствуют конечные точки.
621 Не удается открыть файл телефонной книги.
622 Не удается загрузить файл телефонной книги.
623 Не удается найти запись в телефонной книге.
624 Не удается записать файл телефонной книги.
625 В файле телефонной книги найдены неверные данные.
626 Не удается загрузить строку.
627 Не удается найти параметр.
628 Порт был отключен.
629 Порт был отключен удаленным компьютером.
630 Порт был отключен из-за аппаратного сбоя.
631 Порт был отключен пользователем.
632 Неверный размер структуры.
633 Порт уже используется либо не сконфигурирован для удаленного подключения к сети.
634 Не удается зарегистрировать компьютер в удаленной сети.
635 Неизвестная ошибка.
636 К порту подключено неверное устройство.
637 Не удалось преобразовать строку.
638 Запрос просрочен.
639 Асинхронная сеть недоступна.
640 Ошибка NetBIOS.
641 Серверу не удалось выделить NetBIOS-ресурсы, необходимые для поддержки этого клиента.
642 Одно из имен NetBIOS уже зарегистрировано в удаленной сети.
643 Ошибка сетевого адаптера сервера.
644 Всплывающие сетевые сообщения получаться не будут.
645 Внутренняя ошибка при проверке.
646 Вход в это время дня для пользователя с данной учетной записью не разрешен.
647 Учетная запись отключена.
648 Срок действия пароля истек.
649 Учетная запись не предусматривает удаленного подключения к сети.
650 Сервер удаленного доступа не отвечает.
651 Модем (или иное устройство связи) сообщает об ошибке.
652 Отклик устройства не распознан.
653 Требующийся устройству макрос не найден в соответствующем разделе NF-файла.
654 Команда или отклик в соответствующем разделе INF-файла ссылается на макрос, который не был определен.
655 Макрос <сообщения> не найден в секции INF-файла устройства.
656 Макрос в соответствующем разделе INF-файла содержит неизвестный макрос.
657 Не удается открыть INF-файл устройства.
658 Имя устройство в INF-файле имеет слишком большую длину.
659 INI-файл ссылается на неизвестное устройство.
660 INF-файл устройства не содержит откликов на команду.
661 В INF-файле отсутствует команда.
662 Попытка обращения к макросу, не определенному в INF-файле.
663 INI-файл ссылается на неизвестное устройство.
664 Не удается выделить память.
665 Порт не настроен на удаленный доступ к сети.
666 Модем (или другое устройство связи) не работает.
667 Не удается прочитать INI-файл.
668 Связь потеряна.
669 Неверный параметр в INI-файле.
670 Не удается прочитать название раздела INI-файла.
671 Не удается прочитать тип устройства из INI-файла.
672 Не удается прочитать имя устройства из INI-файла.
673 Не удается прочитать тип использования из INI-файла.
674 Не удается прочитать максимальную скорость передачи для устройства из INI-файла.
675 Не удается прочитать максимальную несущую скорость устройства из INI-файла.
676 Линия занята.
677 Вместо модема трубка была поднята человеком.
678 Нет отклика.
679 Нет несущей частоты.
680 Отсутствует гудок.
681 Ошибка устройства.
682 ERROR WRITING SECTIONNAME
683 ERROR WRITING DEVICETYPE
684 ERROR WRITING DEVICETYPE
685 ERROR WRITING MAXCONNECTBPS
686 ERROR WRITING MAXCONNECTBPS
687 ERROR WRITING USAGE
688 ERROR WRITING DEFAULTOFF
689 ERROR READING DEFAULTOFF
690 ERROR EMPTY INI FILE
691 Имя пользователя или пароль не опознаны доменом.
692 Аппаратный сбой порта или присоединенного к нему устройства.
693 ERROR NOT BINARY MACRO
694 ERROR DCB NOT FOUND
695 ERROR STATE MACHINES NOT STARTED
696 ERROR STATE MACHINES ALREADY STARTED
697 ERROR PARTIAL RESPONSE LOOPING
698 Неверный формат параметра отклика в INF-файле.
699 Отклик устройства вызвал переполнение буфера.
700 Расширенная команда в INF-файле имеет слишком большую длину.
701 Устройство перешло на скорость приема/передачи, не поддерживающуюся драйвером COM-порта.
702 Получен неожидаемый ответ от устройства.
703 ERROR INTERACTIVE MODE
704 ERROR BAD CALLBACK NUMBER
705 ERROR INVALID AUTH STATE
706 ERROR WRITING INITBPS
707 Индикация диагностики X.25.
708 Данная учетная запись просрочена.
709 Ошибка при смене пароля в домене.
710 Ошибки переполнения буфера порта при работе с модемом.
711 Сбой инициализации диспетчера удаленного подключения. Проверьте журнал событий.
712 Инициализация сдвоенного порта. Подождите несколько секунд и перезвоните.
713 Нет доступных линий ISDN.
714 Нет доступных ISDN-каналов для выполнения звонка.
715 Из-за низкого качества телефонной линии произошло слишком много ошибок.
716 IP-конфигурация службы удаленного доступа непригодна для использования.
717 Нет доступных IP-адресов в статическом пуле IP-адресов службы удаленного доступа.
718 Превышено время ожидания PPP.
719 Сеанс PPP прерван удаленным компьютером.
720 Нет настроенных протоколов управления PPP.
721 Удаленный узел PPP не отвечает.
722 Недопустимый пакет PPP.
723 Телефонный номер, включая префикс и суффикс, слишком длинный.
724 IPX-протокол не может быть использован для выполнения исходящих звонков на данном порту, поскольку компьютер является IPX-маршрутизатором.
725 IPX-протокол не может быть использован для выполнения входящих звонков, поскольку IPX-маршрутизатор не установлен.
726 IPX-протокол не может быть использован для выполнения исходящих звонков на более чем одном порту одновременно.
727 Нет доступа к «TCPCFG.DLL».
728 Не удается найти IP-адаптер, привязанный к серверу удаленного доступа.
729 Пока не будет установлен протокол IP, использовать протокол SLIP невозможно.
730 Регистрация компьютера не завершена.
731 Протокол не настроен.
732 Не удается произвести согласование PPP.
733 На сервере недоступен управляющий протокол PPP для данного сетевого протокола.
734 Протокол управления PPP-связью был прерван.
735 Запрошенный адрес был отвергнут сервером.
736 Удаленный компьютер завершил работу протокола управления.
737 Обнаружено замыкание на себя.
738 Сервер не назначил адрес.
739 Удаленный сервер не может использовать зашифрованный пароль Windows NT.
740 Устройства TAPI, настроенные для удаленного доступа, не инициализируются или установлены с ошибками.
741 Локальный компьютер не поддерживает шифрование.
742 Удаленный сервер не поддерживает шифрование.
743 Удаленный сервер требует шифрование.
744 Система не может использовать номер подсети IPX, назначенный ей удаленным сервером.
Проверьте журнал событий.
745 ERROR_INVALID_SMM
746 ERROR_SMM_UNINITIALIZED
747 ERROR_NO_MAC_FOR_PORT
748 ERROR_SMM_TIMEOUT
749 ERROR_BAD_PHONE_NUMBER
750 ERROR_WRONG_MODULE
751 Номер обратного вызова содержит недопустимые символы.
Допустимы только следующие 18 знаков: цифры (от 0 до 9), T, P, W, (, ), -, @ и пробел.
752 При обработке этого сценария была обнаружена синтаксическая ошибка.
753 Подключение не может быть разорвано, поскольку оно создано мультипротокольным маршрутизатором.
754 Системе не удается найти многоканальный пучок.
755 Система не может выполнить автоматический дозвон, поскольку это подключение имеет параметры для конкретного звонящего пользователя.
756 Это подключение уже выполнено.
757 Службы удаленного доступа не могут запускаться автоматически. Дополнительную информацию можно найти в журнале событий.
758 Для этого подключения уже разрешен общий доступ к подключению Интернета (ICS).
759 Произошла ошибка при изменении параметров общего доступа к подключению Интернета.
760 Произошла ошибка при разрешении маршрутизации.
761 Произошла ошибка при разрешении общего доступа к подключению Интернета.
762 При настройке общего доступа к локальной сети произошла ошибка.
763 Не удается разрешить общий доступ к подключению к Интернету. >Более чем одно подключение по локальной сети будет использовано совместно.
764 Считыватели смарт-карт не установлены.
765 Не удается разрешить общий доступ к подключению к Интернету. Подключение по локальной сети уже настроено на использование IP-адреса, который распределяется автоматически.
766 Не удалось найти сертификат. Подключениям, которые используют этот протокол L2TP через IPSec, требуется установка на компьютере сертификата компьютера.
767 Не удается разрешить общий доступ к подключению к Интернету. Подключение локальной сети, выбранной в качестве частной, настроено на использование более одного IP-адреса. Измените параметры настройки подключения к локальной сети.
768 Ошибка шифрования данных при попытке подключения.
769 Указанное назначение недостижимо.
770 Удаленный компьютер отверг попытки подключения.
771 Попытка подключиться не удалась, поскольку сеть перегружена.
772 Аппаратура удаленного компьютера несовместима с типом запрашиваемого вызова.
773 Попытка подключиться не удалась из-за изменения адреса назначения.
774 Попытка подключиться не удалась из-за временной ошибки.
775 Подключение было блокировано удаленным компьютером.
776 Подключиться не удалось, поскольку удаленный компьютер вошел в режим «Не беспокоить».
777 Попытка подключения не удалась, поскольку на удаленном компьютере не работает модем или другое устройство связи.
778 Невозможно проверить идентичность сервера.
779 Для выполнения исходящих звонков с помощью этого подключения используйте смарт-карту.
780 Пробная функция недопустима для этого подключения.
781 Для подключения требуется сертификат, действительный сертификат не найден. Нажмите кнопку «Дополнительно» или обратитесь в центр поддержки за помощью, указав номер ошибки.
782 Общий доступ к подключению Интернета (ICS) и брандмауэр подключения к Интернету (ICF) не могут быть включены, так как на этом компьютере включена служба маршрутизации и удаленного доступа. Чтобы включить ICS или ICF, сначала отключите службу маршрутизации и удаленного доступа. Дополнительные сведения о службе маршрутизации и удаленного доступа, ICS и ICF см. в центре справки и поддержки.
783 Не удается разрешить общий доступ к подключению к Интернету. Подключение локальной сети, выбранной в качестве частной, либо не существует, либо разорвано. Убедитесь, что подключен сетевой адаптер.
784 Невозможно использовать это подключение во время загрузки, поскольку оно использует имя пользователя, отличное от пользователя смарт-карты. Для использования его во время загрузки измените используемое имя на имя владельца смарт-карты.
785 Невозможно использовать это подключение во время загрузки, поскольку оно настроено на использование смарт-карты. Измените свойства этого подключения, чтобы использовались данные смарт-карты.
786 Попытка L2TP-подключения не удалась, поскольку отсутствует допустимый сертификат на вашем компьютере для проверки подлинности.
787 Попытка L2TP-подключения не удалась, поскольку не удалось проверить подлинность удаленного компьютера на уровне безопасности.
788 Попытка L2TP-подключения не удалась, поскольку на уровне безопасности не удалось согласовать параметры с удаленным компьютером.
789 Попытка L2TP-подключения не удалась из-за ошибки, произошедшей на уровне безопасности во время согласований с удаленным компьютером.
790 Попытка L2TP-подключения не удалась из-за ошибки проверки сертификатов.
791 Попытка L2TP-подключения не удалась, поскольку не найдена политика безопасности.
792 Попытка L2TP-подключения не удалась, поскольку истекло время согласования режима безопасности.
793 Попытка L2TP-подключения не удалась из-за ошибки согласования режима безопасности.
794 Установленный RADIUS-атрибут «Кадрированный протокол» (Framed Protocol) для этого пользователя имеет значение не PPP.
795 Установленный RADIUS-атрибут «Тип туннеля» (Tunnel Type) для этого пользователя имеет некорректное значение.
796 Установленный RADIUS-атрибут «Тип службы» (Service Type) для этого пользователя не имеет значения ни «Кадрированный» (Framed), ни «Кадрированный для ответных вызовов» (Callback Framed).
797 Не удалась подключиться, поскольку модем не найден или занят. Нажмите кнопку «Дополнительно» или обратитесь в центр поддержки за помощью, указав номер ошибки.
798 Не удалось найти сертификат, который был бы использован с протоколом расширенной проверки подлинности (EAP).
799 Не удалось включить общий доступ к подключению Интернета (ICS) из-за конфликта IP-адресов в сети.
ICS требует, чтобы узел был настроен на использование адреса 192.168.0.1. Убедитесь, что никакой другой клиент в сети не использует адрес 192.168.0.1.
800 Не удалось создать VPN-подключение. VPN-сервер недоступен, или параметры безопасности для данного подключения настроены неверно.
801 Данное подключение настроено на проверку подключаемого сервера, однако системе Windows не удается проверить подлинность цифрового сертификата, отправленного сервером.
802 Имеющаяся плата не распознана. Проверьте, что эта карта вставлена правильно и плотно сидит в разъеме.
803 Настройка PEAP, хранящаяся в файле «cookie» сеанса, не совпадает с текущей настройкой сеанса.
804 Удостоверение PEAP, хранящееся в файле «cookie» сеанса, не совпадает с текущим удостоверением сеанса.
805 Невозможно установить удаленное подключение во время входа в систему потому что оно использует учетные данные пользователя.
900 Маршрутизатор не работает.
901 Интерфейс уже подключен.
902 Указанный идентификатор протокола неизвестен маршрутизатору.
903 Диспетчер интерфейса вызова по требованию не запущен.
904 Интерфейс с таким именем уже зарегистрирован на маршрутизаторе.
905 Интерфейс с таким именем не зарегистрирован на маршрутизаторе.
906 Интерфейс еще не подключен.
907 Работа с указанным протоколом приостанавливается.
908 Интерфейс подключен, и поэтому его нельзя удалить.
909 Учетные данные интерфейса не были установлены.
910 Интерфейс уже подключается.
911 Обновление информации маршрутизации на этом интерфейсе уже проходит.
912 Недопустимая конфигурация интерфейса. Существует другой интерфейс, подключенный к тому же интерфейсу на удаленном маршрутизаторе.
913 Клиент удаленного доступа попытался подключиться через порт, зарезервированный только для маршрутизаторов.
914 Маршрутизатор вызовов по требованию попытался подключиться через порт, который зарезервирован только для клиентов удаленного доступа.
915 Клиентский интерфейс с этим именем уже существует и в настоящий момент подключен.
916 Интерфейс находится в отключенном состоянии.
917 Протокол проверки подлинности был отвергнут удаленным узлом.
918 Отсутствуют доступные для использования протоколы проверки подлинности.
919 Удаленный компьютер отклонил предложение проверки подлинности, используя этот настроенный протокол проверки подлинности. Линия была отключена.
920 Удаленная учетная запись не имеет прав для удаленного доступа.
921 Срок действия учетной записи пользователя истек.
922 Удаленная учетная запись отключена.
923 Вход в это время для данного удаленного пользователя не разрешен.
924 Доступ к удаленному узлу запрещен, поскольку имя пользователя или пароль являются недопустимыми для этого домена.
925 Отсутствуют порты, разрешенные для маршрутизации с использованием этого интерфейса вызова по требованию.
926 Порт был отключен администратором из-за отсутствия активности.
927 Интерфейс в данный момент недоступен.
928 Служба вызова по требованию находится в приостановленном состоянии.
929 Интерфейс был запрещен администратором.
930 Сервер проверки подлинности не ответил на запросы о проверке подлинности в отведенное время.
931 Достигнуто максимально допустимое число портов для использования в многоканальном подключении.
932 Достигнут предел времени подключения для этого пользователя.
933 Достигнуто максимально возможное число поддерживаемых LAN-интерфейсов.
934 Достигнуто максимально возможное число поддерживаемых интерфейсов вызова по требованию.
935 Достигнуто максимально возможное число поддерживаемых клиентов удаленного доступа.
936 Порт был отключен из-за действия политики (BAP).
937 Входящие подключения не могут принимать ваши запросы на подключение, поскольку используется другое подключение такого же типа.
938 В этой сети нет RADIUS-серверов.
939 От RADIUS-сервера проверки подлинности получен недопустимый отклик. Убедитесь, что секретный пароль (с учетом регистра) для RADIUS-сервера установлен правильно.
940 У вас нет разрешения на подключение в это время.
941 У вас нет разрешения на подключение с использованием текущего типа устройства.
942 У вас нет разрешения на подключение с использованием выбранного протокола проверки подлинности.
943 Для этого пользователя требуется протокол BAP.
944 В данное время недопустимо подключение этого интерфейса.
945 Сохраненная конфигурация маршрутизатора несовместима с текущим маршрутизатором.
946 Служба удаленного доступа обнаружила устаревший формат учетных записей пользователя, которые не будут обновлены автоматически. Для обновления вручную запустите XXXX.
948 Транспорт уже установлен на этом маршрутизаторе.
949 От RADIUS-сервера получена подпись недопустимой длины.
950 От RADIUS-сервера получен пакет с недопустимой подписью.
951 От RADIUS-сервера не получена подпись вместе с EAP-сообщением.
952 От RADIUS-сервера получен пакет с недопустимой длиной или кодом.
953 От RADIUS-сервера получен пакет с атрибутом недопустимой длины.
954 От RADIUS-сервера получен недопустимый пакет.
955 Аутентикатор не соответствует аутентикатору от RADIUS-сервера.

Частые ошибки и способы их решение:

Ошибка 629,691 - вид ошибки, который возникает в 4х случаях, вы вводите неверно логин и пароль, у вас недостаточно средств на счету, есть зависшая сессия на сервере, ошибка на сервере авторизации со стороны провайдера.

Первые два случая понятно, как решить, а вот третий случай решается отключением кабеля от устройства на 10-15минут или ж звонок провайдеру, что бы они вручную сбросили сессию, ошибка авторизации решается на стороне провайдера, и требует для решения некоторого времени.

Ошибка 651 – вид ошибки, который возникает в некоторых случаях, повреждение кабеля, повреждение оборудования провайдера, раздается неверный ip – адрес, сетевая карта повреждена.

Айпи адрес можно ввести вручную, если не помогает, то есть возможность, что на оборудовании провайдера произошли ошибки и вам выдается неверный айпи или же у вас существует проблема с сетевой картой, в этом случае помогает переустановка сетевых драйверов или же замена сетевой карты, при повреждении кабеля стоит вызвать мастера, что бы он произвол перепротяжку, решение типа “я сделаю все сам”, неприемлемы, так как могут привести к большим проблемам, чем простое повреждение кабеля.

Ошибка 734 – вид ошибки, который возникает, если у провайдера возникла ошибка на сервере после перезагрузки, не стоит волноваться, вам остается только ждать.

Ошибка 800,815,868 – виды ошибок, которые возникают, при ошибке с подключением

(VPN,PPPOE), код ошибки зависит только от операционной системы.

Решением проблемы чаще всего является переустановка сетевого подключение ,через мастер установки сетевых подключений, или же сброс ДНС и КЭШа, если проблема не решилась подобным образом, то скорее всего проблема находится на стороне провайдера, советую вам позвонить им.

Ошибки начинающиеся на 7**( исключая некоторые) имеют характер проблемы, находящейся на стороне абонента, то есть пользователя, чаще всего связанные с программными ошибка в ОС или связанные с вирусной активностью.

Ошибка 720 является и чаще всего решается переустановкой ОС, в том случае если не помогает откат до предыдущий контрольный точки.

Думаю основные способы диагностики я вам показал наглядно, для более подробной информации вы можете обращаться к вашему провайдеру или системному администратору.