Лабораторная работа №1

Настройка сетевых параметров ПК. Проверка и тестирование сетевых настроек.

Поскольку выполнение лабораторной работы сопряжено с изменением настроек компьютера и требует прав локального администратора, будет использоваться LiveCD Ubuntu 12.04 LTS.

- Загрузить компьютер с компакт-диска, выбрать «Try Ubuntu” (чтобы не вносить изменения в существующую систему).

- В левом верхнем углу экрана нажать на кнопку «Пуск»-System Setting-NetWork.

Слева открывается меню, дающее доступ к сетевым настройкам. По умолчанию открыта вкладка Wired (аналог «Подключение по локальной сети» в Windows). По умолчанию выбрано автоматическое поключение к сети (DHCP). Справа указаны

Hardware Address

IP Address

Subnet Mask (маска подсети)

Default Route (шлюз)

DNS (адрес предпочитаемого DNS-сервера).

Перепишите значения в тетрадь.

- Настроить  подключение по локальной сети вручную.

Выберем Options...-IPv4 Setting, Method Manual.

Установите следующие значения

Address: 10.2.100.<номер машины>

NetMask: 255.255.0.0

Gateway: 10.2.0.1

DNS servers: 10.2.0.1.

Занесите установленные значения в тетрадь

- Проверить возможность пересылки пакетов

Используем команду ping (справку по командам Linux можно найти в Интернете, например linux.about.com )

Запускаем терминал (CTRL+ALT+T) (в Windows – cmd, или «Командная строка» из меню «Стандартные»).

В командной строке пишем

ping ya.ru -c 5

Ключ  -с  определяет число пакетов, которые мы посылаем на адрес Яндекса.

Заносим в тетрадь IP-адрес узла ya.ru. Параметр icmp_req определяет номер посланного пакета, параметр ttl определяет максимальное количество промежуточных маршрутизаторов, time – время передачи пакета. Команда ping выводит статистику передачи пакетов. Перепишите её в тетрадь. Чему равно среднее время пересылки пакета в вашем случае?

Проверьте возможность обмена пакетами с сервером, с компьютерами соседей. Результаты занесите в тетрадь.

Чтобы узнать, какие ключи команды терминала доступны, необходимо набрать команду с ключом -? или --help, например,

ping -? или ping --help

(в Windows ping /?).

На сайте  linux.about.com найдите описание команды ping с ключами -i, -n, -s.

Выполните следующие задания.

- Установите интервал между посылаемыми пакетами равным 2 с. Запишите в тетрадь набранную команду и результат. Попробуйте установить интервал равным 10 с (при этом лучше ограничиться небольшим количеством пересылаемых пакетов), 0.5 с, 0.2 с, 0.1 с. Запишите в тетрадь, что выдает терминал, когда вы выставляете ключ -i 0.1.

- Запустите команду

ping google.com -c 1 -n

Запишите в тетрадь результат выполнения команды.

- При помощи ключа -s установите длину пересылаемого пакета равной 120 байт. Запишите в тетрадь набранную команду. Почему при установлении ключа -s 120 длина пересылаемого пакета равна 128 байт?

- Просмотр сведений о доступных подключениях

В терминале пишем

ifconfig

(в Windows ipconfig).

Найдите в полученных сведениях IP-адрес, маску подсети, сообщения о переданных пакетах. Занесите в тетрадь типы подключений, отображенные в терминале.

- Просмотр информации о сети.

Используем команду netstat.

Запустим браузер и откроем какой-нибудь сайт. Затем в терминале пишем

netstat

В отсутствие дополнительных ключей эта команда показывает все открытые сокеты (sockets), и можно   узнать, какие локальные порты компьютера создали подключения с внешними и внутренними адресами.

Написав в терминале

netstat --route (или netstat -r)

выведем таблицу маршрутизации (Kernel IP pouting kernel). Для локальных компьютеров эта таблица очень краткая, включает в себя правила пересылки пакетов только по адресу сервера и по собственному адресу компьютера. Эту таблицу можно вызвать иначе (и в более удобной форме) командой

route -n

Занесите выведенную таблицу в тетрадь.

- Измерение скорости Интернет-соединения.

В настоящее время существует достаточно много сервисов для измерения скорости интернет соединения. Воспользуемся ссылкой

http://internet.yandex.ru/

Обратите внимание на IP-адрес, отображаемый на странице. Какой IP-адрес у ваших соседей?

В Сети найдите другие сервисы измерения скорости интернет-соединения, попробуйте ими воспользоваться.

- Определение маршрута следования пакетов (трассировка).

Для определения промежуточных узлов, через которые проходят пакеты по пути между компьютером пользователя и запрашиваемым ресурсом, используется команда

traceroute (в Windows аналогом этой команды является tracert).

Запуск этой команды в Linux возможен только от имени /root. При первом использовании необходима установка дополнительного пакета при помощи команды

sudo apt-get install inetutils-traceroute ,

что, к сожалению, недоступно при использовании Linux LiveCD. С другой стороны, команда tracert в Windows не требует привелегий администратора.

Контрольные вопросы и задания.

- Какие логические части должен иметь IP-адрес?

- Для чего необходимо использование маски сети?

- Что такое классы адресов? Какие классы IP-адресов существуют, чем они характеризуются? К какому классу принадлежат адреса, использованные в работе?

- Для чего используются индивидуальные и групповые адреса?

Список рекомендуемых для изучения источников.

  - Олифер В.Г.,  Олифер Н.А. Основы компьютерных сетей. - Спб.: Питер, 2009. - 352 с.

  - Руководство по использованию программ командной строки Windows для работы с сетью http://ab57.ru/netcmd.html#id09