## Slide 1
КУРСОВОЙ ПРОЕКТ
Разработка развернутой домашней системы локально-вычислительной сети
Проектирование ЛВС для объединения семи многоквартирных жилых домов
Крук Станислава Павловна
группа МИФ-ПИБ-21
Научный руководитель
Маньшин Максим Евгеньевич
канд. пед. наук, доцент
Волгоград, 2026

## Slide 2
КУРСОВОЙ ПРОЕКТ
Актуальность, цель и задачи
2
Актуальность
рост потребности жильцов в стабильном Интернете
поддержка работы, учебы, видеосвязи и онлайн-сервисов
необходимость единой инфраструктуры для квартала
учет безопасности при совместном использовании сети
Цель проекта
Спроектировать масштабируемую и безопасную ЛВС для семи многоквартирных домов с возможностью подключения всех квартир.
Основные задачи
1
расчет исходных данных по домам
2
выбор топологии и технологий передачи
3
подбор оборудования и программного обеспечения
4
расчет затрат и эффективности проекта

## Slide 3
КУРСОВОЙ ПРОЕКТ
Исходные данные объекта
3
7
многоквартирных домов
2364
квартиры при полном охвате
1 Гбит/с
целевая скорость подключения
100%
запас на подключение всех квартир
Дома №1, №2, №3
14 этажей, 4 подъезда
224 квартиры в доме
672 квартиры всего
Дом №4
9 этажей, 3 подъезда
108 квартир
самый малый объект
Дома №5, №6, №7
22 этажа, 6 подъездов
528 квартир в доме
1584 квартиры всего
Количество квартир используется для расчета портов, магистральных каналов и стоимости подключения.

## Slide 4
КУРСОВОЙ ПРОЕКТ
Ключевые требования к сети
4
Масштабируемость
свободные порты и возможность подключения новых абонентов без реконструкции магистрали
Пропускная способность
ориентация на 1 Гбит/с до абонента и стабильную работу в часы пик
Низкая задержка
комфортная работа видеосвязи, игр, облачных сервисов и потокового видео
Отказоустойчивость
локализация неисправностей без остановки связи во всех домах
Безопасность
изоляция квартир, фильтрация трафика, защита управляющего сегмента
Экономичность
стоимость подключения ниже типового рыночного диапазона

## Slide 5
КУРСОВОЙ ПРОЕКТ
Выбранная топология
5
Иерархическая звезда
Центральный узел соединяет домовые коммутаторы отдельными магистральными линиями. Внутри каждого дома используется распределенная схема: домовой коммутатор и этажные узлы.
Центральный
узел
Дом 1
Дом 2
Дом 3
Дом 4
Дом 5
Дом 6
Дом 7
отдельный канал к каждому дому
простое расширение сети
авария в одном доме не останавливает остальные
управляемое оборудование поддерживает VLAN и QoS

## Slide 6
КУРСОВОЙ ПРОЕКТ
Физическая структура СКС
6
Магистраль
оптоволокно OM3
не менее 4 волокон
между домами
Вертикаль
FTP Cat.6
до этажных узлов
до 70-80 м
Горизонталь
UTP Cat.5e
до квартир
розетки RJ-45
Размещение оборудования
головное оборудование размещается в центральном техническом помещении
в каждом доме устанавливается домовой коммутатор
этажные коммутаторы размещаются в распределительных шкафах
пример размещения стойки
Стандарты
Проектирование СКС выполняется с учетом ISO/IEC 11801 и EIA/TIA-568.

## Slide 7
КУРСОВОЙ ПРОЕКТ
Оборудование проекта
7
Назначение
Модель
Кол-во
Стоимость
Головной маршрутизатор
MikroTik CCR2216
1 шт.
259 000 руб.
Коммутатор агрегации
Eltex MES3400-24F
1 шт.
145 000 руб.
Домовой коммутатор
D-Link DGS-1210-28F
7 шт.
116 900 руб.
Этажный коммутатор
TP-Link TL-SG3428X
33 шт.
709 500 руб.
ИБП
APC Smart-UPS 1500 VA
8 шт.
280 000 руб.
Подбор выполнен по критерию цена/качество: оборудование поддерживает управляемую коммутацию, VLAN, SFP/SFP+ и запас для расширения.

## Slide 8
КУРСОВОЙ ПРОЕКТ
Программная часть и безопасность
8
Серверная часть
Windows Server 2016: DHCP, DNS, групповые политики
RouterOS: NAT, firewall, shaping, маршрутизация
Zabbix: мониторинг каналов, портов и оборудования
резервное копирование конфигураций
Защита сети
VLAN 10
управляющая сеть
VLAN 20
клиентский трафик жильцов
VLAN 30
гостевой Wi-Fi
Port Isolation
изоляция квартир на уровне L2
SSH/HTTPS
защищенное управление
Firewall
фильтрация нежелательных соединений

## Slide 9
КУРСОВОЙ ПРОЕКТ
Экономическая часть
9
3 761 101
руб. единовременных затрат
360 000
руб./год эксплуатационных затрат
6,7
месяца срок окупаемости при 50% подключении
Стоимость подключения
при 50% подключении: 3 182 руб./квартира
при 100% подключении: 1 591 руб./квартира
Структура затрат
оборудование
76.4%
материалы
11.9%
прочие затраты
11.7%

## Slide 10
КУРСОВОЙ ПРОЕКТ
Заключение
10
Итоги проекта
спроектирована ЛВС для семи домов общей вместимостью до 2364 квартир
выбрана иерархическая топология «звезда» с центральным узлом
обоснованы технологии: оптика OM3, FTP Cat.6 и UTP Cat.5e
предусмотрены VLAN, Port Isolation, firewall и мониторинг Zabbix
рассчитаны затраты и стоимость подключения одной квартиры
проект экономически обоснован и готов к масштабированию
Результат
масштабируемая
безопасная
экономичная
домашняя сеть