## Slide 1: Потенциально опасные объекты. Ростовская АЭС

## Slide 2: Краткая характеристика Ростовской АЭС
Расположение: близ г. Волгодонска (Ростовская обл.) 25 КМ Тип реактора: ВВЭР-1000 Количество энергоблоков: 4
Ростовская АЭС является одним из крупнейших предприятий энергетики на Юге России. Это самая южная из российских АЭС. Станция обеспечивает около 50% производства электроэнергии в Ростовской области. От Ростовской АЭС электроэнергия по шести ЛЭП-500 поступает в Волгоградскую и Ростовскую области, Краснодарский и Ставропольский края, по двум ЛЭП-220 – в г. Волгодонск.
Ростовская АЭС относится к серии унифицированных проектов АЭС с ВВЭР-1000, удовлетворяющих требованиям поточного строительства. Вся мощность АЭС предназначалась для покрытия потребности объединенной энергосистемы Северного Кавказа.

## Slide 4: История АЭС
Полномасштабное строительство Ростовской атомной станции началось в октябре 1979 г. В 1990 г. строительство АЭС было приостановлено, станция переведена в режим консервации. Готовность энергоблока № 1 составила 95%, № 2 – 30 %, сооружена фундаментная плита энергоблока № 3, вырыт котлован для энергоблока № 4.
В 2000 г. Госатомнадзор России выдал лицензию на продолжение сооружения энергоблока № 1 Ростовской АЭС с реактором ВВЭР-1000, а в 2001 г. – лицензию на эксплуатацию энергоблока. 30 марта 2001 г. осуществлено включение турбогенератора энергоблока № 1 в Единую энергетическую систему России.
25 декабря 2001 г. – энергоблок принят в промышленную эксплуатацию.
Энергоблок № 2 Ростовской АЭС стал первым российским атомным энергоблоком, сданным в промышленную эксплуатацию после создания Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и утверждения Правительством Российской Федерации федеральной целевой программы «Развитие атомного энергопромышленного комплекса».

## Slide 5
1982 год – начало сооружения. В 1990 году работы были остановлены.
Февраль 2002 г. – возобновление работ по сооружению энергоблока.
10 декабря 2010 г. – энергоблок принят в промышленную эксплуатацию.
На энергоблоке № 3 впервые в постсоветской истории российской атомной энергетики был восстановлен метод «поточного строительства» энергоблоков АЭС, обеспечивающий максимально эффективное использование материальных и денежных ресурсов и соблюдение директивных сроков строительства.2009 год – начало сооружения энергоблока № 3.
17 сентября 2015 г. энергоблок принят в промышленную эксплуатацию.

## Slide 6
С 2010 года велось строительство энергоблока №4 с реактором ВВЭР-1000. Физический пуск 4-го энергоблока (загрузка ядерного топлива в реактор) состоялся 6 декабря 2017 года, а 1 февраля 2018 г. Президент Российской Федерации Владимир Путин дал старт программе вывода энергоблока №4 Ростовской АЭС на проектную мощность.
С 21 февраля 2018 года блок №4 находился на этапе «Опытно-промышленная эксплуатация», а 28 сентября 2018 г. он был введен в промышленную эксплуатацию.

## Slide 8: Влияние Ростовской АЭС на человека и окружающую среду

## Slide 9
В соответствии с определением US EPA экологический риск – вероятность возникновения неблагоприятных для природной среды и здоровья человека последствий осуществления хозяйственной деятельности (1998). Федеральный закон РФ №7-ФЗ от 10 января 2002 г. «Об охране окружающей среды» определяет экологический риск как вероятность наступления события, имеющего неблагоприятные природной среды и вызванного негативным воздействием хозяйственной деятельности, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера.
Радиационный риск - вероятность возникновения у человека или его потомства какого-либо вредного эффекта в результате облучения (МКРЗ, НРБ-99/2009). В соответствии со стандартом безопасности МАГАТЭ (п.1.12 NS-R-3 Site Evaluation for Nuclear Installations) термин «риск» относится к результату, полученному от умножения вероятности отдельного события в результате выброса радионуклидов, на параметр, соответствующий радиационным последствиям этого события.

## Slide 10
При принятии «нулевого варианта» все виды воздействия Ростовской АЭС на
окружающую среду останутся на современном уровне. Основными видами возможных
воздействий на окружающую среду при работе АЭС являются:
− радиационное воздействие;
− химическое воздействие;
− тепловое воздействие.
Радиационный фактор является барьером в общественном сознании для атомной
энергетики при выборе вида энергоисточника, поскольку сформировалось неадекватное восприятие техногенных рисков различной природы. Существует опасность принятия потенциально опасных решений, связанных фактически с большим суммарным риском, чем АЭС.
Радиация – один из многих естественных факторов воздействия на человека и
окружающую среду. Основную часть облучения население земного шара получает от
естественных источников радиации.
Уровни естественного излучения варьируют в
довольно широких пределах, и наш организм не только подготовлен к заметному
радиационному воздействию, но и в значительной степени им сформирован: разделение полов, иммунные и репарационные генетические механизмы являются инструментом эволюции в борьбе, прежде всего, с радиационным фоном.

## Slide 12
Источниками поступления радиоактивных веществ в окружающую среду при
нормальной эксплуатации АЭС являются газо-аэрозольные выбросы в атмосферу через
венттрубы АЭС и сбросы со стоками в водоем-охладитель.
Газоаэрозольные выбросы
АЭС образуются при протечках теплоносителя, в бассейнах выдержки отработанного
топлива, при дегазации растворов в баках выдержки.
В режиме нормальной эксплуатации станции основными источниками газоаэрозольного загрязнения воздуха помещений зоны контролируемого доступа
являются возможные протечки жидких радиоактивных сред из технологического
оборудования систем станции; кроме того, возможен выход радиоактивных газов и
аэрозолей при вскрытии отдельного оборудования и при операциях, связанных с резкой, сваркой, зачисткой поверхностей загрязненного оборудования и трубопроводов при их ремонте и обслуживании.

## Slide 13
Кроме вышеперечисленных путей поступления, на РоАЭС менее значимыми
путями поступления газообразных РВ в атмосферу являются выходы радиогазоаэрозолей из бассейна выдержки, из РУ при снятой крышке при перегрузке топлива, из вытяжных шкафов радио- и химлабораторий, с местными «отсосами» от оборудования при реализации некоторых технологических процессов (ремонтах, переработке), отходящими дымовыми газами установки сжигания. В расчетной схеме и схеме образования газовых выбросов присутствуют только основные каналы.
Поступление радионуклидов в окружающую среду с газо-аэрозольными выбросами
происходит через вентиляционные трубы после системы спецгазоочистки.
Система спецгазоочистки предназначена для удаления радиоактивного газа из
оборудования, связанного с системами первого контура, и очистки его от радионуклидов и для разбавления водорода и его удаления из оборудования, связанного с системами первого контура. В основу работы системы положен эффект сорбции газов активированным углем. В результате адсорбции на активированном угле происходит задержка радиоактивных газов. При этом основная часть изотопов инертных радиоактивных газов, радионуклидов ксенона и криптона распадается.

## Slide 14
Фактические годовые газо-аэрозольные радиоактивные выбросы Ростовской АЭС в
атмосферу на два и более порядков ниже величины допустимых выбросов, установленных для АЭС с ВВЭР-1000 в СП АС-03 исходя из концепции поддержания безусловно приемлемого радиационного риска (<10-6 год-1) в районах размещения атомных станций. Мощность дозы гамма-излучения в СЗЗ и ЗН за период наблюдений 2011-2015гг. колебалась в пределах (0,07 – 0,13) мкЗв/ч, среднегодовое значение составило 0,08 мкЗв/ч, что соответствует гамма-фону Южного региона.
Небольшиеотличия значений мощности дозы гамма-излучения на местности по результатам измерений каналами системы АСКРО и измерений по регламентным маршрутам вызваны проведением измерений в различных точках, так как маршруты, в основном, проходят вне населенных пунктов. Значения мощности дозы гамма-излучения не превышают «нулевой фон».
Интегральная годовая доза на местности вокруг Ростовской АЭС, измеряемая дозиметрами ДТЛ-01, подтверждает непревышение значений «нулевого фона».
В северном направлении в ЗН размещение интегральных дозиметров не проводилось, так как там находится Цимлянское водохранилище.
Значение Σβ в приземном слое атмосферы и атмосферных выпадениях в СЗЗ, ЗН и контрольном пункте находится в пределах погрешности измерения оборудования радиационного контроля.

## Slide 15
Для обоснования экологической безопасности Ростовской АЭС при работе ее
блоков на мощности выше номинальной выполнены следующие основные работы:
−на основе существующей схемы формирования газоаэрозольного выброса
проведена оценка дополнительных выбросов радиоактивных и химических загрязнителей, образующихся при повышении мощности энергоблока выше номинальной;
− по результатам выполненных полевых исследований, а также по анализу
показателей, характеризующих существующий уровень содержания радиоактивных и
химических загрязнителей в компонентах наземных и водных экосистем, проведена
оценка современного экологического состояния региона расположения Ростовской АЭС;
−по фактическим данным о величине радиоактивных и химических газоаэрозольных выбросов в окружающую среду проведена оценка современного воздействия Ростовской АЭС на население и биокомпоненты региона;
− на основе оценки газоаэрозольных выбросов радиоактивных загрязнителей,
образующихся при работе энергоблока на мощности выше номинальной, проведен расчет радиационного воздействия на население и объекты окружающей среды;
− проведена оценка изменения температурного режима водоема-охладителя.

## Slide 16: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ